## Slide 1
Automatización del
PROCESO DE EMBOTELLADO en J. García-Carrión
Sergio de la Rubia García-Carpintero
Miguel Millán Sánchez-Grande

## Slide 2: index
INTRODUCTION
GOAL AND MOTIVATION
PROCESS DESCRIPTION
AUTOMATION ISLANDS
PROFITS OF AUTOMATION

## Slide 3: introduction
Establishment
  1890
  Increase exports
  New winery
1980
  Demand increase
  Change of container
  First Tv ad “Voy a comer con Don Simón”

## Slide 4: goal and motivations
goal: increase the production, meet the demand
  More factories or more efficient ones
First factory 2006
  Sidel machines www.sidel.com
  Burn down, all production gone
Nowadays factory 2007
  Money from insurance, and funded by JCCLM
  Krones x and Elettric80 x machines
  The most efficient one in Europe

## Slide 5: Process description (1/2)
Map of the factory
Preforms
Blower
Filling machine
Labellers
tops
Collecting machine
Line up machine
Group machine
Pallet machine
AGV

## Slide 6: Process description (2/2)
Simplified version

## Slide 7: islas de automatización SOPLADORA (1/3)
KRONES Contiform
14.000 botellas a la hora
Entrada:
  Preformas
Salida:
  Botellas

## Slide 8: islas de automatización SOPLADORA (2/3)
Horno:
  Se calienta por radiación a una temperatura constante (110º C)
  Pirómetro
  Controlador PID
Molde
Sopladora:
  Estirado y presoplado
  Soplado moldeante

## Slide 9: islas de automatización SOPLADORA (3/3)

## Slide 10: islas de automatización LLENADORA/TAPONADORA (1/4)
KRONES Volumetic
12.000 - 14.000 botellas a la hora
Entrada:
  Botellas
  Tinto de verano
Salida:
  Botellas llenas
  y tapadas

## Slide 11: islas de automatización LLENADORA/TAPONADORA (2/4)
Caños (80 caños)
  Conectan el líquido con la botella
  Presurización (evita espuma)
  Fotocélulas de
  ultrasonidos y encoders
  Caudalímetro
Taponadora
  Deja caer tapón
  Mediante un embrague
  realiza un par determinado

## Slide 12: islas de automatización LLENADORA/TAPONADORA (3/4)

## Slide 13: islas de automatización LLENADORA/TAPONADORA (4/4)
Inspectores (controlan botellas defectuosas)
  De nivel:
  Por rayos X detecta
  el nivel de llenado
  de la botella
  De tapón:
  Dos fotocélulas
  detectan la anilla
  del tapón
Expulsador (retira botellas defectuosas)

## Slide 14: islas de automatización ETIQUETADORA (1/3)
KRONES Contiroll
14.000 botellas a la hora
Mesa acumuladora
Alineadora
Entrada:
  Botellas llenas y tapadas
Salida:
  Botellas etiquetadas

## Slide 15: islas de automatización ETIQUETADORA (2/3)
Bobinas de etiquetas
Fotocélula de contraste
Tornillo sin fin
Cortadora
Rodillo de encolado
Inspector de etiquetas
Cinta transportadora

## Slide 16: islas de automatización ETIQUETADORA (3/3)

## Slide 17: islas de automatización AGRUPADORA (1/2)
KRONES Variopac
10% más rápida que etiquetadora
Mesa acumuladora y alineadora
Separador de filas
Rodillos que portan el extremo del rollo y
envuelven el pack
Túnel de retractilado (235º)
Entrada: Botellas
Salida: Packs de 4 botellas

## Slide 18: islas de automatización AGRUPADORA (2/2)

## Slide 19: islas de automatización PALETIZADORA (1/3)
ELETTRIC80
3 robots
angulares (FANUC)
Entrada:
  Pack de 4 botellas
Salida:
  Palé de 4 capas (botellas de 2 litros)
  Pale de 6 capas (botellas de 1'5 litros)

## Slide 20: islas de automatización PALETIZADORA (2/3)
Cinta transportadora
1er robot: FANUC M410i
  50 kg
  Formar capas de palés
2º y 3º: FANUC M710i
  300 kg
  El primero coge la capa y la coloca en el palé
  Coloca el palé en la plataforma y un cartón entre capas
AGV

## Slide 21: islas de automatización PALETIZADORA (3/3)

## Slide 22: islas de automatización ENFARDADORA (1/2)
ELETTRIC80
Cinta transportadora
Mesa de rotación
Pisón
Robot
Entrada:
  Palés
Salida:
  Palés enfardados

## Slide 23: islas de automatización ENFARDADORA (2/2)

## Slide 24: profits of automation (1/2)
Efficiency increase
  Decrease of the production costs
Production volume increase
Standarizing process
Decrease of the quality problems
  Human mistakes

## Slide 25: profits of automation (2/2)
Increase of the competitiveness
Production centralizing
J.García Carrión still growing even in economic crisis

## Slide 26: bibliography
J.García Carrión web page x
KRONES web pagex
Machine videos x
Elettric80 web page x